## Slide 1: Классификация нефтебаз и проводимые на них операции

## Slide 2: Нефтебазы
Нефтебаза – это предприятие, состоящее из комплекса сооружений и установок, предназначенных для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов потребителям.

## Slide 3: Классификация нефтебаз
По объему резервуарного парка
I – более 100 000м3
II– от 20 000 до 100 000м3
III а – от 10 000 до 20 000м3
III б - от 2000 до 10 000м3
III в – до 2000м3 включительно
По транспортным связям
железнодорожные
водные
водно-железнодорожные
получающие нефтепродукты автотранспортом, трубопроводные базы
По принципу оперативной деятельности
перевалочные;
распределительные, (оперативные и сезонного хранения);
перевалочно – распределительные;
По номенклатуре хранения нефтепродуктов
общего хранения
светлых нефтепродуктов
темных нефтепродуктов и т.д.

## Slide 4: Операции проводимые на нефтебазах
Основные операции
Прием нефтепродуктов с различных видов транспорта
Хранение нефтепродуктов в резервуарах и тарных хранилищах
Отпуск нефтепродуктов
Замер и учет нефтепродуктов
Вспомогательные операции
Очистка и обезвоживание масел и других вязких нефтепродуктов
Смешение масел и топлив
Регенерацию отработанных масел
Изготовление и ремонт тары
Ремонт технологического оборудования, зданий и сооружений
Эксплуатация котельных, транспорта и энергетических устройств

## Slide 5: Объекты нефтебаз и их размещение

## Slide 6: Размещение объектов на территории нефтебазы должно обеспечивать
удобство их взаимодействия
рациональное использование территории
минимальную длину технологических трубопроводов
других инженерных сетей.

## Slide 7: Территория нефтебазы в общем разделена на 7 зон
1. Железнодорожных операций – размещены сооружения для приема и отпуска нефтепродуктов по ж/д (тупики, эстокады, нулевые резервуары, насосные станции, лаборатории, бытовые помещения для рабочих сливщиков и наливщиков, тарные хранилища,площадки для отпуска и приема нефтепродуктов в таре).

## Slide 8
3. Хранения нефтепродуктов – где размещаются резервуарные парки, резервуары малой вместимости (мерники), обвалование – огнестойкие ограждения вокруг резервуарных парков.

## Slide 9
4. Оперативная – предназначена для размещения средств отпуска нефтепродуктов в автоцистерны, контейнеры, бочки , бидоны – здесь размещаются: автоэстокады и автоколонки для отпуска нефтепродуктов, разливочные и расфасовочные для налива в бочки и бидоны, склады для хранения фасовки, склады для тары, погрузочные площадки.

## Slide 10
5. Очистных сооружений – где сосредоточены объекты, предназначенные для очистки нефтесодержащих вод от нефтепродуктов.

## Slide 11
6. Вспомогательных сооружений – обеспечивающих работоспособность основных объектов нефтебазы ( котельная, трансформаторная подстанция, водонасосная, мехмастерские, склады материалов

## Slide 12
7. Административно- хозяйственная зона – контора, проходные, гаражи, пожарное депо, здание охраны нефтебазы.