## Slide 1: Презентация на тему: Коммутатор

## Slide 2: Что такое коммутатор?
Сетевой коммутатор или switch — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передает данные только непосредственно получателю. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.

## Slide 3
Принцип работы коммутатора состоит в следующем. При получении данных от сетевого устройства он просматривает таблицу с MAC адресами и определяет, к какому Еthernet порту подключено устройство, на которое требуется переслать информацию. При этом другие компьютеры не используются в передаче.
Если получателя еще нет в таблице МАС адресов свитча, то он рассылает данные на подключенные сетевые устройства и ждет ответа. Когда целевое устройство ответит, он добавляет его в таблицу МАС адресов. Все последующие пакеты он уже будет отправлять только нужному устройству.
Принцип работы коммутатора

## Slide 4: Режимы коммутации
Есть три режима, в которых свитч передаёт данные узлам-адресатам. Ключевые особенности каждого режима — степень надёжности передачи и связанное с ней время ожидания.
1) Первый режим называется Cut-Through — сквозной. Свитч принимает данные, считывает из них только адрес узла-получателя и без каких-либо дополнительных проверок отправляет их по назначению. Время ожидания в этом случае минимально, но возникает вероятность передачи данных с ошибками.
2) Второй режим называется Store and Forward — с промежуточным хранением. Коммутатор не только считывает адрес получателя, но и анализирует всю поступившую информацию с целью поиска ошибок. Лишь после этого данные передаются по назначению. Время ожидания в сравнении с предыдущим режимом увеличивается — оно необходимо свитчу для проверки.
3) Третий режим называется Fragment-Free — бесфрагментный, или гибридный. Он представляет собой сочетание двух описанных выше режимов. Коммутатор принимает кадр данных, считывает адрес получателя, а затем проверяет информацию на предмет ошибок, но не всю, а лишь первые 64 байта. После проверки свитч отправляет данные получателю.

## Slide 5: Техническая реализация и дополнительные функции коммутаторов
В настоящее время используется три основных схемы реализации коммутаторов: коммутационные матрицы, разделяемую память, общую шину. Достаточно часто эти схемы могут комбинироваться в одном коммутаторе. Но в любом варианте реализации все порты коммутатора должны образовывать полносвязаную конфигурацию, т.е. сообщения из каждого порта должны при необходимости поступать в любой другой порт.

## Slide 6: Коммутаторы на основе коммутационной матрицы
Существует множество вариаций архитектуры этого типа. Базовая архитектура на основе коммутационной матрицы непосредственно соединяет входные порты с выходными портами в виде матрицы. В пересечения проводников, соединяющих входы и выходы, находятся коммутирующие устройства, которыми управляет контроллер. В каждый момент времени, анализируя адресную информацию, контроллер сообщает коммутирующим устройствам, какой выход должен быть подключен к какому входу. В том случае, если два входящих пакета от разных портов-источников будут переданы на один и тот же выходной порт, он будет заблокирован.

## Slide 7: Коммутаторы на основе коммутационной матрицы с буферизацией
В коммутаторах на основе коммутационной матрицы с буферизацией буферы расположены на трех основных стадиях: на входе и выходе и непосредственно на коммутационной матрице. Благодаря наличию очередей на трех стадиях эта архитектура позволяет избежать сложностей, связанных с реализацией механизма централизованного арбитража. На выходе каждой из стадий осуществляется управление очередями с помощью одного из алгоритмов диспетчеризации.

## Slide 8: Коммутаторы на основе коммутационной матрицы с арбитражем
Эта архитектура характеризуется наличием безбуферных коммутирующих элементов и арбитра, который управляет передачей трафика между входами и выходами матрицы. Отсутствие буферов у коммутирующих элементов компенсируется наличием буферов входных и выходных портов. Обычно разработчики используют один из трех методов буферизации: выходные буферы, входные буферы, комбинированные входные и выходные буферы.
Арбитр принимает решение о последовательности передачи пакетов из входных очередей на основе алгоритма диспетчеризации

## Slide 9: Коммутаторы с разделяемой памятью
Коммутаторы с разделяемой памятью имеют общий входной буфер для всех портов. В качестве общего буфера используется двухвходовая разделяемая память. Этот тип памяти позволяет одновременно помещать и делать выборку кадров при коммутации.
Входные блоки процессоров портов соединяются с переключаемым входом разделяемой памяти, а выходные блоки этих же процессоров соединяются с переключаемым выходом этой памяти. Входные блоки процессоров передают менеджеру портов запросы на запись данных в очередь того порта, который соответствует адресу назначения пакета. По мере заполнения очередей менеджер производит также поочередное подключение выхода разделяемой памяти к выходным блокам процессоров портов, и данные из очереди переписываются в выходной буфер процессора.

## Slide 10: Коммутаторы с общей шиной
1) В коммутаторах с общей шиной процессоры портов связывают высокоскоростной шиной, используемой в режиме разделения времени.
2) Чтобы шина не блокировала работу коммутатора, ее производительность должна равняться по крайней мере сумме производительности всех портов коммутатора. Для модульных коммута­торов некоторые сочетания модулей с низкоскоростными портами могут приво­дить к неблокирующей работе, а установка модулей с высокоскоростными портами может приводить к тому, что блокирующим элементом станет, например, общая шина.
3) Кадр должен передаваться по шине небольшими частями, по нескольку байт, чтобы передача кадров между несколькими портами происходила в псевдопарал­лельном режиме, не внося задержек в передачу кадра в целом. Размер такой ячей­ки данных определяется производителем коммутатора.

## Slide 11: Конструктивное исполнение коммутаторов
В конструктивном отношении коммутаторы делятся на следующие типы:
1) автономные коммутаторы с фиксированным количеством портов;
2) модульные коммутаторы на основе шасси;
3) коммутаторы с фиксированным количеством портов, собираемые в стек.
Первый тип коммутаторов обычно предназначен для организации небольших рабочих групп.
Модульные коммутаторы на основе шасси чаще всего предназначены для применения на магистрали сети. Поэтому они выполняются на основе какой-либо комбинированной схемы, в которой взаимодействие модулей организуется по быстродействующей шине или же на основе быстрой разделяемой памяти большого объема.
Среди коммутаторов с фиксированным количеством портов, собираемых в стек можно выделить отдельную группу устройств — стековые коммутаторы. Эти устройства представляют собой коммутаторы, которые могут работать как автономно, так как выполнены в отдельном корпусе, так и совместно, благодаря наличию специальных интерфейсов, позволяющих объединять коммутаторы в одно логическое устройство с целью увеличения количества портов, удобства управления и мониторинга

## Slide 12: Характеристики, влияющие на производительность коммутаторов
Производительность коммутатора — характеристика, на которую сетевые интеграторы и опытные администраторы обращают внимание в первую очередь при выборе устройства.
Основными показателями коммутатора, характеризующими его производительность, являются:
скорость фильтрации кадров;
скорость продвижения кадров;
пропускная способность;
задержка передачи кадра.
Кроме того, существует несколько характеристик коммутатора, которые в наибольшей степени влияют на указанные характеристики производительности. К ним относятся:
тип коммутации;
размер буфера (буферов) кадров;
производительность коммутирующей матрицы;
производительность процессора или процессоров;
размер таблицы коммутации.

## Slide 13: Отличие от концентратора
Концентратор (иначе хаб) занимается тем же самым, что и коммутатор — передает данные по локальной сети. Отличие состоит в том, что хаб рассылает трафик от центральной машины (ПК, сервер) сразу всем компьютерам. Кому надо, тот читает, кому не надо — игнорирует.
В случае с коммутатором передача данных ведется адресно. Если в первом случае пакет с информацией получали все ПК в сети (5, 10, 100, 1000), то во втором — всё персонифицировано.

## Slide 14: Отличие коммутатора от маршрутизатора
Принцип работы. Коммутатор использует канальный уровень при передаче информации. Он передает пакеты данных на основании МАС-адреса из таблицы коммутации. А роутер функционирует на третьем уровне сетевой модели OSI. Он учитывает IP-адрес, проводит анализ данных, фильтрует и кодирует их. Роутер может составлять собственные таблицы маршрутизации согласно настройкам, введенным пользователем, и динамически менять их в реальном времени.
Соединение. Коммутатор способен объединить отдельные компьютерные узлы в единую сеть. Маршрутизатор соединяет отдельные сети.
Выход в глобальную сеть. Коммутатор не способен подключиться к интернету, а роутер запросто выполняет эту задачу.
Скорость работы. Благодаря меньшему объему обрабатываемых данных коммутатор обладает большей скоростью передачи данных.
Цена. Свитч всегда имеет меньшую стоимость. Это объясняется ограниченным функционалом такого устройства.

## Slide 15: Заключение
В общем, сегодня можно с полной уверенностью сказать, что коммутаторы - это самый мощный, универсальный, удобный для ЛВС класс оборудования. В простейшем случае (как было показано выше) это многопортовый мост Ethernet. Но развитие технологии внесло так много изменений в их свойства, что подчас основной принцип работы тяжело увидеть за нагромождением полезнейших технических возможностей.

## Slide 16: Спасибо за внимание