## Slide 1: OSPF
И другие протоколы динамической маршрутизации

## Slide 2: Протоколы сетевого уровня
Маршрутизируемый - это любой сетевой протокол, адрес сетевого уровня которого предоставляет достаточное количество информации для доставки пакета от одного сетевого узла другому на основе используемой схемы адресации.
Маршрутизации - это протокол, который поддерживает маршрутизируемые протоколы и предоставляет механизмы обмена маршрутной информацией.

## Slide 3: Функции протоколов маршрутизации
Получают информацию о маршрутах от других роутеров
Передают информацию о маршрутах другим роутерам
Если в одну и ту же сеть ведет более одного маршрута, выбирают один наиболее подходящий
Если топология сети меняется, передают информацию об этих изменениях

## Slide 4: Автономная система
Автономная система (autonomous system) — группа маршрутизаторов, обменивающаяся маршрутизирующей информацией с помощью одного протокола маршрутизации.

## Slide 5: Виды протоколов маршрутизации
IGP – interior gateway protocols – протоколы для взаимодействия внутри одной автономной системы
EGP – exterior gateway protocols – протоколы взаимодействия между разными автономными системами

## Slide 6: Виды протоколов маршрутизации
Единственный используемый на сегодняшний день EGP – BGP – Border Gateway Protocol
Наиболее распространенные IGP – IGRP, EIGRP, OSPF
  (E)IGRP – являются проприетарными протоколами Cisco
  OSPF – открытый стандарт, который больше всего распространен на данный момент

## Slide 7: Виды алгоритмов выбора лучшего маршрута
Distance-Vector
    RIP, BGP, (E)IGRP
Link-State
    OSPF, IS-IS

## Slide 8: Distance-Vector
Разработаны в начале 1980-х годов
Первые представители отличались медленной сходимостью (конвергентностью)
Ключевое отличие от Link-State – передача информации о маршрутах доступных соседним роутерам

## Slide 9: Distance-Vector

## Slide 10: Split Horizont

## Slide 11: Link-State
Разработаны в начале 1990-х годов
Ключевое отличие от Distance-Vector – поддержание базы данных, которая описывает всю автономную систему
  При каждом изменении сетевой топологии происходит пересчет всех маршрутов
  Из-за этого требуют много ресурсов памяти и CPU

## Slide 12: Метрики
Каждый маршрут распространяется с метриками
Метрики – способ оценки маршрутов
Если роутеру известно более одного маршрута в конечную цель, он использует алгоритм протокола динамической маршрутизации и метрики для выбора оптимального маршрута
RIP: количество роутеров доя сети назначения
EIGRP: пропускная способность и задержка
OSPF: пропускная способность

## Slide 13: Административная дистанция
Один протокол маршрутизации поставляет в таблицу маршрутизации только один маршрут до конечной сети (или до 4-хб если их метрика одинакова)
Но на роутере могут работать несколько разных протоколов динамической маршрутизации
Кроме того могут быть заданы статические маршруты
Каждому маршруту присваивается административная дистанция в зависимости от того, из какого источника он получен.
Чем административная дистанция меньше, тем маршрут риоритетнее

## Slide 14: OSPF
OSPF – (Open Shortest Path First) – протокол динамической маршрутизации
Создан IETF в 1988 году (то есть, является стандартным протоколом)
OSPFv2 это текущая версия для IPv4 (описана в RFC 2328)
IGP-протокол: используется для передачи информации между маршрутизаторами в пределах одной автономной системы (AS)
Основан на технологии link-state (SPF)

## Slide 15: Характеристики OSPF
Бесклассовость
Эффективность
Быстрая сходимость
Масштабируемость

## Slide 16: Административная дистанция
Протокол OSPF имеет административную дистанцию по умолчанию со значением 110

## Slide 17: OSPF
OSPF инкапсулируется в IP
Номер протокола 89
Для передачи пакетов использует мультикаст адреса:
  224.0.0.5 все маршрутизаторы OSPF
  224.0.0.6 все DR

## Slide 18: Зоны OSPF
Зона (area) — совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих один и тот же идентификатор зоны
Магистральная зона (нулевая зона или зона 0.0.0.0) формирует ядро сети OSPF. Все остальные зоны соединены с ней, и межзональная маршрутизация происходит через маршрутизатор, соединенный с магистральной зоной.
Пограничный маршрутизатор (area border router, ABR) — соединяет одну или больше зон с магистральной зоной и выполняет функции шлюза для межзонального трафика.
Пограничный маршрутизатор автономной системы (AS boundary router, ASBR) — обменивается информацией с маршрутизаторами, принадлежащими другим автономным системам или не-OSPF маршрутизаторами.

## Slide 19: OSPF
Идентификатор маршрутизатора (router ID, RID) — уникальное 32-битовое число, которое уникально идентифицирует маршрутизатор в пределах одной автономной системы
Объявление о состоянии канала (link-state advertisement, LSA) — единица данных, которая описывает локальное состояние маршрутизатора или сети.
База данных состояния каналов (link state database, LSDB) — список всех записей о состоянии каналов (LSA).

## Slide 20: Соседи OSPF
Соседи (neighbours) — два маршрутизатора, интерфейсы которых находятся в одном широковещательном сегменте (и на которых включен OSPF на этих интерфейсах)
Отношения соседства (adjacency) — взаимосвязь между соседними маршрутизаторами, установленная с целью синхронизации информации
Hello-протокол (hello protocol) — протокол, использующийся для установки и поддержания соседских отношений

## Slide 21: Базы данных OSPF
База данных смежности (таблица соседних устройств) — создаёт таблицу соседних устройств.
База данных о состоянии каналов (LSDB) (таблица топологии) — создаёт таблицу топологии.
База данных пересылки (таблица маршрутизации) — создаёт таблицу маршрутизации.

## Slide 22: Пакеты OSPF
Hello — пакеты, которые используются для обнаружения соседей, установки отношений соседства и мониторинга их доступности (keepalive)
DBD — пакеты, которые описывают содержание LSDB
LSR — пакеты, с помощью которых запрашивается полная информация об LSA, которых недостает в LSDB локального маршрутизатора
LSU — пакеты, которые передают полную информацию, которая содержится в LSA
LSAck — пакеты, с помощью которых подтверждается получение других пакетов

## Slide 23: Принцип работы OSPF
Для установления отношений смежности: 1) в OSPF должны быть настроены одинаковые:
  Hello Interval (частота отправки сообщений Hello – «Хэй, я жив!!!»)
  Dead Interval (период времени, по прохождению которого, сосед считается недоступным, если не было Hello)
  Номера зон (Area ID)
  MTU
2) Интерфейсы, подключенные друг к другу, должны быть в одной подсети, 3) У каждого маршрутизатора, участвующего в процессе OSPF есть свой уникальный индентификатор — Router ID.

## Slide 24: Принцип работы OSPF
При первом подключении маршрутизатора OSPF к сети он пытается:
  установить отношения смежности с соседними узлами;
  осуществить обмен данными маршрутизации;
  рассчитать оптимальные пути;
  достичь состояния сходимости.

## Slide 25: DOWN

## Slide 26: INIT

## Slide 27: TWO-WAY

## Slide 28: EXSTART
Exstart — маршрутизаторы определяют Master/Slave отношения на основании Router ID.
Маршрутизатор с высшим RID становится Master-маршрутизатором, который определяет DD (database description) Sequence number, а также первым начинает обмен DD-пакетами

## Slide 29: EXCHANGE

## Slide 30: LOADING

## Slide 31: FULL
Full — Когда маршрутизатор получил всю информацию и LSDB на обоих маршрутизаторах синхронизирована, оба маршрутизатора переходят в состояние fully adjacent (FULL)

## Slide 32: Алгоритм
OSPF базируется на алгоритме SPF. Алгоритм SPF иногда называют алгоритмом Dijkstra
Алгоритм поиска кратчайшего пути создаёт дерево кратчайших путей SPF путём размещения каждого маршрутизатора в корне дерева и расчёта кратчайших путей к каждому из узлов.
После этого дерево кратчайших путей SPF используется для расчёта оптимальных маршрутов.
Протокол OSPF вносит оптимальные маршруты в базу данных пересылки, которая применяется для создания таблицы маршрутизации.

## Slide 33: Алгоритм Dijkstra
Алгоритм Дейкстры ( Dijkstra’s algorithm) — алгоритм на графах, изобретённый нидерландским учёным Эдсгером Дейкстрой в 1959 году.
Находит кратчайшие пути от одной из вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает только для графов без рёбер отрицательного веса

## Slide 34: Установление смежности
Установление большого количества отношений смежности
приводит к возникновению чрезмерного количества пакетов LSA, которыми маршрутизаторы обмениваются в пределах одной сети.

## Slide 35: Выделенный и резервный маршрутизаторы
Выделенный маршрутизатор
(designated router, DR) — управляет процессом рассылки LSA в сети. Информация об изменениях в сети отправляется DR, маршрутизатором обнаружившим это изменение, а DR отвечает за то, чтобы эта информация была отправлена остальным маршрутизаторам сети.
Резервный выделенный маршрутизатор
(backup designated router, BDR) — при выходе из строя DR, BDR становится DR и выполняет все его функции.

## Slide 36: Метрика OSPF
OSPF использует метрику, которая называется стоимость (cost).
cost = reference bandwidth / link bandwidth
  Заданная пропускная способность (reference bandwidth ) равна по умолчанию 10^8 (100000000).
  Стоимость = 100 000 000 бит/с / пропускная способность интерфейса (reference bandwidth ) (бит/с)