## Slide 1
Конспект урока № 168 по МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»
Раздел 2. Проектирование строительных конструкций
Тема: Основы проектирования строительных конструкций
Для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Разработала преподаватель Гамзина И.В.
Цель: Поэтапное изучение темы 2.1 «Проектирование строительных конструкций»
Задача: Изучить основы проектирования строительных конструкций
План:
Нагрузки и воздействия
Классификация нагрузок
Сочетание нагрузок

## Slide 2
1. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
Настоящие нормы распространяются на проектирование строительных конструкций и оснований зданий и сооружений и устанавливают основные положения и правила по определению и учету постоянных и временных нагрузок и воздействий, а также их сочетаний.
Нагрузки и воздействия на строительные конструкции и основания зданий и сооружений, отличающихся от традиционных, допускается определять по специальным техническим условиям.

## Slide 3
При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.
Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные значения.
Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований).
Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке t, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый:

## Slide 4
2. КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОК
В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки.
Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки.
Постоянные нагрузки
а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций;
б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление.
Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.

## Slide 5
Длительные нагрузки
а) вес временных перегородок
б) вес стационарного оборудования
в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;
г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;
д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;
е) вес слоя воды на водонаполненных плоских покрытиях;
ж) вес отложений производственной пыли, если ее накопление не исключено соответствующими мероприятиями;

## Slide 6
з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями;
и) вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов с пониженным нормативным значением;
к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5;
л) температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями.
м) воздействия, обусловленные деформациями основания;
н) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.

## Slide 7
Кратковременные нагрузки
а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;
б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;
в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями;
г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования;
д) снеговые нагрузки с полным расчетным значением;
е) температурные климатические воздействия с полным нормативным значением;
ж) ветровые нагрузки;
з) гололедные нагрузки.

## Slide 8
Особые нагрузки
а) сейсмические воздействия;
б) взрывные воздействия;
в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых.

## Slide 9
3. СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК
Сочетания нагрузок
Основные сочетания
Постоянные, длительные и кратковременные нагрузки
Особые сочетания
Постоянные, длительные, кратковременные и одна из особых нагрузок.
Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения.

## Slide 10
КОЭФФИЦИЕНТЫ СОЧЕТАНИЙ
Постоянная нагрузка и
не менее 2-х временных
Основные сочетания
длительные нагрузки - 1 = 0,95
кратковременные нагрузки -
2 = 0,9;
Особые сочетания
длительные нагрузки - 1 = 0,95
кратковременные нагрузки -
2 = 0,8;
Особая нагрузка без снижения

## Slide 11
Постоянная нагрузка и
одна временная
Основные сочетания
Коэффициенты сочетаний равны 1.

## Slide 12
ВЕС КОНСТРУКЦИЙ И ГРУНТОВ
Нормативное значение веса конструкций заводского изготовления следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей, других строительных конструкций и грунтов - по проектным размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетом их влажности в условиях возведения и эксплуатации сооружений.
КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ
Конструкции:
Металлические -1.05
бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м3) -1.1
железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные
бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засылки, стяжки и т.п.), выполняемые:
в заводских условиях -1.2
на строительной площадке - 1.3

## Slide 13
КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ
Грунты:
В природном залегании - 1.1
Насыпные - 1.15
При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке t = 0,9.
Для металлических конструкций, в которых усилия от собственного веса превышают 50 % общих усилий, следует принимать t = 1,1.

## Slide 14
НАГРУЗКИ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ, ЛЮДЕЙ, СКЛАДИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.
Варианты загружения перекрытий этими нагрузками следует принимать в соответствии с предусмотренными условиями возведения и эксплуатации зданий.
Если данных об условиях недостаточно, то:
сплошное загружение принятой нагрузкой;
неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований, чувствительных к такой схеме загружения;
отсутствие временной нагрузки.
Нагрузки от оборудования, складируемых материалов и изделий устанавливаются в строительном задании на основании технологических решений, в котором должны быть приведены:

## Slide 15
а) возможные на каждом перекрытии и полах на грунте места расположения и габариты опор оборудования, размеры участков складирования и хранения материалов и изделий.
б) нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке; для машин с динамическими нагрузками - нормативные значения инерционных сил и коэффициенты надежности по нагрузке для инерционных сил.
При замене фактических нагрузок на перекрытия эквивалентными равномерно распределенными нагрузками:
полные нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок для производственных и складских помещений следует принимать:
- для плит и второстепенных балок не менее 3,0 кПа
- для ригелей, колонн и фундаментов - не менее 2,0 кПа.

## Slide 16
Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах.
Здания и помещения | Полные значения нагрузок , кПа (кгс/м2) | Пониженные значения нагрузок , кПа (кгс/м2)
1. Квартиры жилых зданий; спальные помещения и т.п. | 1,5 (150) | 0,3 (30)
2. Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений; бытовые помещения. | 2,0 (200) | 0,7 (70)
3. Кабинеты и лаборатории учреждений. | ≥ 2,0 (200) | ≥ 1,0 (100)
4. Залы: а) читальные; | 2,0 (200) | 0,7 (70)
б) обеденные; | 3,0 (300) | 1,0 (100)

## Slide 17
Здания и помещения | Полные значения нагрузок , кПа (кгс/м2) | Пониженные значения нагрузок , кПа (кгс/м2)
4. Залы: в) собраний и совещаний, спортивные; | 4,0 (400) | 1,4 (140)
г) торговые, выставочные и экспозиционные. | ≥ 4,0 (400) | ≥ 1,4 (140)
5. Книгохранилища; архивы. | ≥ 5,0 (500) | ≥ 5,0 (500)
6. Сцены зрелищных предприятий. | ≥ 5,0 (500) | ≥ 1,8 (180)
7. Трибуны: а) с закрепленными сиденьями; б) для стоящих зрителей. | 4,0 (400) 5,0 (500) | 1,4 (140) 1,8 (180)
8. Чердачные помещения. | 0,7 (70) | -
9. Покрытия на участках: а) с возможным скоплением людей; б) используемых для отдыха; в) прочих. | 4,0 (400) 1,5 (150) 0,5 (50) | 1,4 (140) 0,5 (50) -

## Slide 18
Здания и помещения | Полные значения нагрузок , кПа (кгс/м2) | Пониженные значения нагрузок , кПа (кгс/м2)
10. Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м; б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии). | 4,0 (400) 2,0 (200) | 1,4 (140) 0,7 (70)
11. Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях | ≥ 1,5 (150) | -
12. Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы, примыкающие к помещениям, указанным в позициях: а) 1, 2 и 3 б) 4, 5, 6 и 11 в) 7 | 3,0 (300) 4,0 (400) 5,0 (500) | 1,0 (100) 1,4 (140) 1,8 (180)

## Slide 19
Здания и помещения | Полные значения нагрузок , кПа (кгс/м2) | Пониженные значения нагрузок , кПа (кгс/м2)
13. Перроны вокзалов. | 4,0 (400) | 1,4 (140)
14. Помещения для скота: а) мелкого б) крупного | ≥ 2,0 (200) ≥ 5,0 (500) | ≥ 0,7 (70) ≥ 1,8 (180)
Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены.
Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа (50 кгс/м2).
Коэффициенты надежности по нагрузке t для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.

## Slide 20: Литература: 1. Кривошапко С.Н. Конструкции зданий и сооружений. М.: Юрайт, 2020г. 476 с. 2. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование. Учебник. – 3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2019г. – 444 с. – (СПО) 3. Плешивцев А.А. Проектирование и строительство зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 364 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89245.html.— ЭБС «IPRbooks»
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие нагрузки относятся к постоянным?
2. Какие нагрузки относятся к временным?
3. Что такое особое сочетание нагрузок?
4. Коэффициент надежности по нагрузке.