## Slide 1
Специальность: 08.02.01 « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Выполнила:
Преподаватель Гамзина И.В.
Тема: Ручной механизированный инструмент для малярных работ
По МДК 01.02 «проект производства работ»
Цель: Ознакомится с видами ручного механизированного инструмента для производства малярных работ
Задача: Поэтапное изучение
темы 3.1 «Виды и характеристики
строительных машин»

## Slide 2
План:
1. Классификация ручного инструмента
2. Передвижные малярные станции

## Slide 3
1. Классификация ручного инструмента
Малярные работы составляют 40—60 % от общих трудозатрат на отделочные работы. Производительность труда при производстве малярных работ можно повысить за счет роста уровня их механизации. Все машины и механизированные инструменты подразделяются на две группы: для приготовления составов и для производства малярных работ.

## Slide 4
Мелотёрка Предназначена для помола комового мела используемого при отделочных работах в жилищном и промышленном строительстве. Мелотёрка работает при температуре окружающего воздуха от 10 до + 50 град.С

## Slide 5
Краскотёрка Оборудование для подготовки краски к малярным работам. Применяют для перетирания жидких и пастообразных невзрывоопасных материалов (меловых паст, шпаклевок, клеевых колеров и т. п.).

## Slide 6
Вибросито Применяют для процеживания приготовленных малярных составов перед их применением.
Смесители Смеситель СО-8 применяют для изготовления подмазочных паст, шпатлевок, замазок, а также для предварительного смешивания пастообразных масляных красок.

## Slide 7
Аппараты для механической окраски по способу распыления делятся на две группы: 1) аппараты с механическим распылением под давлением— краскопульты и электрокраскопульты; 2) аппараты с распылением красок струей сжатого воздуха, получаемого от компрессора — пистолеты-распылители.

## Slide 8
Краскопульты Краскопульты применяются для нанесения на поверхности водных окрасочных составов (грунтовок, красок) Различают две основные группы краскопультов: -краскопульты ручного действия электрокраскопульты. Краскопульты должны быть снабжены форсункой, удочкой, воронкой, шлангами и манометром.

## Slide 9
Электрокраскопульт Применяется для нанесения различных водных растворов, лакокрасочных материалов, жидкой шпатлевки.

## Slide 10
Компрессорные окрасочные агрегаты. Установка для воздушного распыления красочных составов представляет собой агрегат, состоящий из: компрессора; масловодоотделителя, через который пропускается сжатый воздух для очистки его от паров воды и масла; пневматического бачка, из которого под давлением поступает для распыления красочный состав; пистолета-распылителя и шлангов.

## Slide 11
Виды окрасочных агрегатов
Пистолеты-распылители используются для окраски поверхностей всеми видами красочных составов (водными и масляными), а также для нанесения шпатлевочных составов.

## Slide 12
2. Передвижные малярные станции
— это передвижной фургон с механизмами и оборудованием, размещенными в технологической последовательности для приготовления, транспортирования и нанесения на поверхность малярных составов. Комплектация технологического оборудования позволяет создать линии по приготовлению: масляных красок, где густотертые краски доводят до требуемой вязкости, процеживают и затаривают в красконагнетательные баки, которые доставляют к месту работы маляров.

## Slide 13
1 – растворонасосы; 2 — вибросито; 3 — краскотерки; 4 — насосы-эмульгаторы; 5 — электросмесители; 6 — мелотерка; 7 – электроколонка; 8 – дозировочные бачки для воды олифы ; 9 – электроклееварка; 10 – компрессор; 11 – красконагнетатель-ные баки со шлангами и краскораспылителями: 12 – приготовленный колер.

## Slide 14
Вопросы самоконтроля:
Виды окрасочных агрегатов
Принцип работы ручного механизированного инструмента
Характеристика малярной станции
Литература:
1. Белоусов Е.Д. Технология малярных работ. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2021. — 240 с.: ил. — (Профтехобразование).
2. Плешивцев А.А. Технология возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие. Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2022.— 443 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89247.html.— ЭБС «IPRbooks»