## Slide 1: Тема урока: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Slide 2: Цель урока: изучить понятийный аппарат теплоизоляционных материалов, классификацию и примеры использования Задачи урока: 1. Самостоятельно изучите предложенный материал 2. Ответьте устно на контрольные вопросы.

## Slide 3: Теплоизоляционные материалы – это материалы, которые обладают малой теплопроводностью и предназначены для тепловой изоляции строительных конструкций жилых, производственных и сельскохозяйственных зданий, поверхностей производственного оборудования и агрегатов (промышленных печей, турбин, трубопроводов, камер холодильников и).

## Slide 4
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ПЛОТНОСТИ:
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВОЗГОРАЕМОСТИ:
ОСОБО НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ
(ОНП)
СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
(СП)
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ
(НП)
ПЛОТНЫЕ
(ПЛ)
НЕСГОРАЕМЫЕ
ТРУДНОСГОРАЕМЫЕ
СГОРАЕМЫЕ
ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

## Slide 5
По теплопроводности
Классификация
теплоизоляционных
материалов
Малотеплопроводимые
Среднетеплопроводимые
Повышенной теплопроводимости
По структуре
Волокнистые
(минераловатные, стекловолокнистые)
Зернистые
(перлитовые, вермикулитовые)
Ячеистые
(пеностекло, изделия из ячеистого бетона

## Slide 6
По внешнему виду и форме теплоизоляционные материалы бывают:
штучные(плиты, скорлупы, сегменты, кирпичи, цилиндры)
рыхлые и сыпучие (вата, перлит, песок),
рулонные и шнуровые (маты, шнуры, жгуты).

## Slide 7
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
(ПО ВИДУ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ)
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
(МИНЕРАЛЬНЫЕ)
минеральная и стеклянная вата, изделия из вспученного перлита, вермикулита , ячеистые бетоны, керамические теплоизоляционные изделия, изделия на основе асбеста
ОРГАНИЧЕСКИЕ
древесноволокнистые и древесностружечные плиты, камышит, теплоизоляционные пластмассы.

## Slide 8: Органические теплоизоляционные материалы
Органические теплоизоляционные материалы — это материалы, получаемые переработкой неделовой древесины и отходов деревообработки, сельскохозяйственных отходов, торфа и т. д. Эти теплоизоляционные материалы отличаются низкой водо- и биостойкостью, кроме газонаполненных пластмасс. Особенность большинства органических теплоизоляционных материалов — низкая огнестойкость, поэтому их применяют обычно при температурах не свыше 150 °C, а также в качестве среднего слоя (штукатурные фасады, трехслойные панели, стены с облицовкой, облицовки с ГКЛ и т. п.)
ДСП
Сотопласт
Камышит

## Slide 9: Древесно-стружечная плита
Влагостойкая ДСП
ДСП - это древесно - стружечная плита, которую изготавливают из деревянной стружки и клеящего состава, путём горячего прессования.
ДСП бывает разной толщины и разных размеров.
ДСП может быть шлифованным, ламинированным, влагостойким и пр.
Ламинированная ДСП
Применение ДСП
Преимущества ДСП
дешевый материал
довольно прочный, (но не гибкий) материал,
легко обрабатывается.
Недостатки ДСП
ДСП - это вредный для человеческого здоровья материал
ДСП сильно боится влаги
ДСП "хрупкий", что немного осложняет его обработку и использование.

## Slide 10: Пеноплэкс
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® — это экструзионный ) вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения.
Материал с равномерной структурой, состоящий из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1-0,2 мм.
Основные свойства теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®:
низкая теплопроводность
отсутствие водопоглощения
низкая паропроницаемость
высокая прочность на сжатие
стойкость к горению
не подвержен биологическому разложению
экологическая чистота
простота и удобство применения
Долговечность
Работать с ним можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков. Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.
Плиты ПЕНОПЛЭКС® и изделия из них — это эффективная теплоизоляция для ограждающих конструкций в гражданском и промышленном строительстве.

## Slide 11: Неорганические теплоизоляционные материалы
Минеральная вата
Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия изготовляют на основе минерального сырья (горных пород, шлака, стекла, асбеста). Эти материалы малогигроскопичные, огнестойки, не подвергаются загниванию. Их используют как для утепления строительных конструкций, так и для изоляции горячих поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов.
Перлит и вермикулит
Пеностекло
Стекловата

## Slide 12: ISOVER – строительная теплоизоляция (утеплитель)
ISOVER – это теплоизоляция в рулонах и плитах из минеральной ваты на основе стекловолокна высочайшего качества. Утеплитель ISOVER производится по запатентованной технологии волокнообразования TEL из природных материалов: песок, сода, известняк.
Изоляционные материалы ISOVER предназначены для любого типа зданий . ISOVER используют для утепления стен, полов и потолков, межэтажных перекрытий и кровель любых типов конструкций.
Основные свойства.
Повышенная влагостойкость.
Эргономичные размеры..
Надежные звукоизоляционные свойства.
Негорючесть.
Биостойкость.
Долговечность.
Экологичность.
Гигиеничночть.

## Slide 13: Пеностекло
Пеностекло - это неорганический, лёгкий и прочный высокопористый ячеистый материал, представляющий собой застывшую стеклянную пену, образующую множество замкнутых ячеек шарообразной или многогранной формы размером 0,3 - 2,0мм.
Основные свойства.
Долговечность эксплуатации
Прочность
Стабильность размеров блоков
Устойчивость физических параметров
Устойчивость к химическому и биологическому воздействию
Негорючесть и огнестойкость
Влагонепроницаемость, водостойкость и негигроскопичность
Экологическая чистота и санитарная безопасность
Простота обработки
Основная сфера использования пеностекла – создание тепло- и звукоизоляции.

## Slide 14
Сравнение толщины различных материалов при одинаковом сопротивлении теплопередаче.
Пеноплэкс ……………………… 20 мм
Пенопласт ……………………... 30 мм
Минеральная вата …………. 38 мм
Дерево …………………………….. 250 мм
Ячеистый бетон ……………… 270 мм
Кирпичная кладка …………. 420 мм

## Slide 15
Использование теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить толщину и массу стен и других ограждающих конструкций, снизить расход основных конструктивных материалов, уменьшить транспортные расходы и соответственно снизить стоимость строительства.

## Slide 16
Контрольные вопросы:
Понятие теплоизоляционных материалов
Опишите квалификацию по плотности
Опишите квалификацию по возгораемости
Что такое Пеноплэкс
Опишите квалификацию о теплопроводности
Опишите квалификацию по структуре