## Slide 1: Сборочные чертежи

## Slide 2
Цель: научиться составлять и выполнять сборочные чертежи, выполнять спецификацию в соответствии ГОСТ 2.108-68.

## Slide 3
Сборочной единицей называется изделие, составные части которого соединены сборочными операциями.
Сборочным чертежом называется документ, который содержит изображение изделия и данные, необходимые для его изготовления- сборки.

## Slide 4
На рисунке приведен сборочный чертеж вентиля, выполненный в ISO. На чертеже изображены фронтальный разрез, выполненный вместо главного вида и вид сверху. Детали, входящие в состав механизма, пронумерованы цифрами, записанными над полками линий выносок. Линии выноски внутри детали заканчиваются точками. Над основной надписью находится таблица, в которой указан перечень составных частей, входящих в состав сборочной единицы- спецификация.

## Slide 5: Сборочный чертеж вентиля

## Slide 6
Сборочный чертеж должен содержать:
1). изображение сборочной единицы, дающее полное представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу;
2). эксплуатационные, установочные и присоединительные размеры, которые должны быть выполнены и проконтролированы по данному чертежу;
3). указания о характере и способе соединения деталей, в том числе неразъемных соединений;
4). номера позиций составных частей изделия, расположенные над полками линий выносок;
5) основные характеристики изделия, если это необходимо.

## Slide 7: Спецификация может выполняться на отдельном бланке листа формата А4

## Slide 8: Выполняться сразу на сборочном чертеже, если для этого достаточно места, тогда ее вычерчивают не полностью

## Slide 9
Если чертеж выполнятся не на компьютере, а вручную, то спецификацию заполняют чертежным шрифтом.
В состав сборочного чертежа входят:
- сам сборочный чертеж
- спецификация
- чертежи деталей, которые необходимо изготовить для этой сборочной единицы

## Slide 10: Блок направляющий
а). На фото изображена сборочная единица- блок направляющий.
б). Сборочную единицу можно разобрать на ее составные части

## Slide 11: фото чертежа блока направляющего и заполненного бланка спецификации.

## Slide 12: Состав сборочной единицы

## Slide 13: Ролик. Сборочный чертеж
Блок направляющий состоит из одной сборочной единицы- Ролика, который состоит из двух деталей: Ролика и Втулки; еще в состав Блока входят Вилка, Кронштейн, Планка и Ось. Все эти детали должны быть изготовлены для этой сборочной единицы и поэтому далее прилагаются чертежи этих деталей с указанными в схеме шифрами чертежей.

## Slide 14: Ролик Втулка

## Slide 15: Вилка

## Slide 16
Далее в спецификации идет перечень стандартных изделий. Эти изделия, в основном крепежные и вспомогательные, закупают уже готовыми, их не нужно изготавливать, а значит и прилагать их чертежи. Достаточно воспользоваться стандартом, номер которого указан в спецификации, и в стандарте будет дан и чертеж нужного изделия, и все необходимые размеры.
Еще в спецификации может быть перечень "Вспомогательные материалы". В нем могут быть указаны такие материалы, которые не являются деталями и т. д, например смазка, уплотнение (ФУМ, пенька и т. д.)

## Slide 17: Нанесение номеров позиций на сборочных чертежах
Номера позиций на сборочных чертежах наносят таким образом,
чтобы полки линий выносок выстраивались в ряд или в столбик.
Направление линий выноски произвольно, главное - они
не должны пересекаться между собой.

## Slide 18: Особенности выполнения разрезов на сборочных чертежах
1. Каждая деталь заштриховывается в своем направлении с одинаковым расстоянием между линиями штриховки.
(Тема "Графическое обозначение сечениях").
2. Смежные детали штрихуют в противоположных направлениях.
3. Если толщина детали на чертеже менее 2 мм, то такую деталь на штрихуют, а зачерняют.
4. Сплошные детали цилиндрической формы (валы, оси, пальцы, штыри, оси, ручки, шпонки, крепежные детали, заклепки и т. п.) показывают условно нерассеченными (не штрихуют), например, на рис. 5 деталь позиции 5- ось.

## Slide 20: Условности и упрощения на сборочных чертежах
Сборочные чертежи как правило очень насыщены информацией, поэтому для упрощения их выполнения и чтения применяют следующие приемы:
Если изделие является симметричной фигурой, то лучше всего использовать соединение половины вида с половиной разреза или части вида с частью разреза.
1. Крупные и сложные детали, которые входят в состав механизма в готовом виде, например электродвигатели, редуктора и т. д., вычерчивают не подробно, а упрощенно по контурам и указывают присоединительные размеры;
2. Незначительную конусность и уклон для наглядности показывают с увеличением;
3. Предметы, изготовленные из прозрачных материалов изображают как непрозрачные;

## Slide 21: Условности и упрощения на сборочных чертежах
4. Сварное, паяное, клееное соединение из однородного материала в сборе с другими изделиями в разрезе штрихуют в одну сторону, изображая границы между деталями сплошными толстыми линиями (а).
5. На видах и разрезах можно не показывать такие элементы деталей, как фаски, галтели, проточки углубления, выступы, переходы, рифления, насечки и другие мелкие элементы, так как они будут подробно изображены на чертежах деталей (с);
6. Головки болтов можно изображать упрощенно, без конических фасок (b) и (d);
7. Если на сборочном чертеже даны несколько одинаковых деталей, то подробно показывают только одно, а остальные упрощенно;
8. Задний контур пружины обычно не показывают.

## Slide 23: Чтение сборочного чертежа.
Чтением сборочного чертежа называют процесс определения
• конструкции,
• размеров,
• принципа работы изделия по его чертежу

## Slide 24: Последовательность чтения сборочного чертежа изделия:
• по основной надписи определить наименование изделия и масштаб изображения;
• по изображениям выяснить, какие виды, разрезы, сечения выполнены на чертеже и каково назначение каждого из них;
• прочитать технические требования на чертеже и проставленные размеры;
• по спецификации определить назначение каждой детали, положение ее на чертеже;

## Slide 25
• установить способы соединения деталей между собой и их взаимодействия, определить пределы перемещения подвижных деталей;
• последовательно для каждой детали, входящей в сборочную единицу, выяснить ее геометрические формы и размеры, то есть определить конструкцию детали;
• мысленно представить внешние, внутренние формы изделия в целом и разобраться в его работе;
• определить порядок сборки и разборки изделия, то есть порядок отделения одной детали от другой, как это делается при демонтаже изделия.

## Slide 26: Литература
Боголюбов С.К.« Инженерная графика»
Учебник по общеобразовательных учреждений. А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский. Просвещение