## Slide 1: Внутренняя отделка помещения Цель урока: ознакомить студентов с темой «Внутренняя отделка помещения» Задачи урока: Изучить основные понятия -Штукатурные работы -Малярные работы -Облицовочные работы вопросов. Привить интерес к дисциплине и специальности

## Slide 2
Основные виды отделки помещений
Малярные работы
Штукатурные работы
Облицовочные работы
Монтаж стен, потолков и перегородок листами ГКЛ по металлическому каркасу

## Slide 3
Шпаклевание стен — это процесс нанесения на стены особой смеси, с целью выравнивания поверхности и доведения её до финишной стадии отделки

## Slide 4: ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ

## Slide 5: ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ
Набор шпателей.
Дрель, оснащенная специальной насадкой - миксером.
Валики и кисти для грунтовки стен.
Правило.
Уровень.
Наждачная бумага.
Ручной шкуротер.
Ёмкость

## Slide 6
Последовательность действий
Очистка стен: снятие старого покрытия копоти, жира.
Грунтовка: покрытие стен специальным жидким раствором
Стартовая шпаклевка (выравнивающая):
нанесение толстого слоя шпаклевки до 2 см
Финишная шпаклевка: нанесение тонкого слоя
Шлифование наждачной бумагой

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА!
Наносить шпаклевку только на очищенную поверхность
Каждый новый слой наносится ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ предыдущего
Для обработки ровных углов используй угловой шпатель

## Slide 8: Малярные работы
Под малярными работами подразумевается окраска различных отштукатуренных, каменных, металлических и деревянных поверхностей. Смысл малярных работ состоит в окраске поверхности цветными или же бесцветными составами, которые при высыхании образуют пленку.

## Slide 9
Окраска любых поверхностей состоит из нескольких операций, которые делятся на:
-подготовку под окраску
-непосредственно окраску.
Подготовка поверхности под окраску включает в себя: очистку поверхности, выравнивание, огрунтовку, следующие действие после огрунтовки - это шпатлевание поверхности.
– это нанесение равномерным слоем в 1-3 мм шпатлевачного состава на огрунтованную поверхность .
* Шлифование – это сглаживание поверхности и вместе с тем устранение всех неровностей на этой поверхности. Данный вид малярных работ осуществляют после каждой подмазки и шпатлевки вручную или шлифовальными машинами.
Этапы проведения окраски:
* Нанесение подготовительного слоя, т.е. огрунтовка – это предварительная покраска жидкими окрасочными составами . Огрунтовку выполняют с целью пропитки поверхности , это обеспечит прочное сцепление с ней последующих окрасочных слоев и придает поверхности однородность.
.

## Slide 10
По типу связующего краски подразделяются на:
-Водные
-Неводные
-Эмульсионные.
Водные краски
К водным краскам относятся клеевые, известковые, силикатные и казеиновые. Клеевые краски применяют для покраски оштукатуренных и деревянных поверхностей в сухих помещениях. Известковая - для вспомогательных помещений, она пригодна для сырых мест, где клеевые и масляные краски употреблять нельзя. А по штукатурке, кирпичу, деревянным поверхностям или же бетону - силикатная краска.
Неводные
К неводным краскам относятся масляные, связующим которых является олифа натуральная или «Оксоль» и эмали (лаки). Эмали в свою очередь подразделяются на алкидные, масляные, эпоксидные и другие. Например для окраски металлических поверхностей лучше подходят Эпоксидные эмали.
Эмульсионные
Эмульсионные краски. Особенность таких красок в том что, после нанесения на поверхность, полимерная пленка отвердевает, а вода испаряется. После чего, эта краска уже совершенно не боится воздействия воды. Эмульсионные краски используются для покраски давольно часто, так как хорошо ложатся на многие поверхности.

## Slide 11: Штукатурные работы
Штукатурные работы - это вид ремонтно-строительных работ, которые производятся после того, как основные строительные работы закончены.
Основные задачи штукатурных работ:
- Защита поверхностей конструкций от вредных атмосферных воздействий
- Обеспечения полной или частичной их несгораемости
- Уменьшения тепло- и звукопроводности
- Предохранения деревянных конструкций от гниения
- Архитектурно-художественное оформления фасадов и внутренних поверхностей
- Создания хороших санитарно-гигиенических условий внутри зданий
Виды штукатурки:
- простая
- улучшенная
- высококачественная

## Slide 12: Облицовочные работы
Облицовочные работы могут проводиться как внутри здания так и с наружи. Главная задача таких работ – это покрытие поверхностей штучными изделиями, материалы при этом могут использоваться различные (естественные или искусственные)

## Slide 13: Монтаж стен, потолков и перегородок листами ГКЛ по металлическому каркасу
Этапы установки гипсокартонных листов на стены и потолки:

## Slide 14: 1 этап установки листов гипсокартона На этом этапе производится разметка помещения

## Slide 15: 2 этап при монтаже стен или потолков из гипсокартона На данном этапе производится установка креплений и выравнивание относительно горизонта, несущих металлических профилей

## Slide 16: 3 этап На этом этапе с помощью саморезов на металлокаркас производится крепление гипсокартонных листов.

## Slide 17: 4 этап монтажа стен и потолков из гискокартона Заключительный этап, на котором производится шпаклевка и покраска поверхностей потолка и стен.

## Slide 20: Обшивка вагонкой. БАНЯ

## Slide 21: Подготовительные работы
Во время подготовительных работ необходимо:
- подбить смету на материалы;
- купить все необходимые отделочные и крепежные материалы;
- провести коммуникации по стене.
Что касается последнего, все провода, а так же трубы водоснабжения (если такие имеются) необходимо спрятать за обшивкой, заблаговременно прификсировав их к стене.

## Slide 22
Так же во время подготовительных работ рекомендуется выровнять стены, если существуют явные неровности
выбоины,
трещины,
горбы.
Ну и последнее мероприятие на данном этапе:
– поместить закупленную вагонку в помещение бани.
На протяжении 1-2 дней вагонка должна полежать в помещении, что бы привыкнуть к микроклимату бани.

## Slide 23
Установка подвесок

## Slide 24: Утепление и пароизоляция стен

## Slide 25
Для пароизоляции стен в бане рекомендуется использовать фольгированный материал. Он имеет хорошие гидроизоляционные свойства и легко крепится к обрешетке с помощью строительного степплера.
Стыки фольги изолируются специальным строительным скотчем и все, пароизоляция бани готова!

## Slide 26
Обрешетка готовая для обшивки вагонкой

## Slide 27: Обшивка бани вагонкой
Утепленные и тщательное заизолированные стены готовы к тому, что бы их обшили вагонкой. Теперь по своему вкусу крепим доски к брускам.Доски должны вплотную подбиваться друг к другу, что бы не было стыков и зазоров, иначе тепло будет быстро уходить с парилки, а сам интерьер комнаты будет желать лучшего!

## Slide 28: В результате мы получаем красивую баню.

## Slide 29
Контрольные вопросы
Инструмент необходимый для шпаклевания
Последовательность действий при шпаклевании
Главная задача облицовочных работ
Смысл малярных работ
Этапы при монтаже стен или потолков из гипсокартона

## Slide 30: Список литературы
.Б.П. Филимонов. Отделочные работы. Современные материалы и новые технологии. Москва, 2018 г.
Черноус Г.Г.Облицовочные работы - М.: Издательский центр «Академия», 2019.-226с.
Гамм Х. Современная отделка помещений с использованием комплектных систем КНАУФ. Москва, 2019г